## Slide 1
第5章：数据链路层与局域网

## Slide 2
数据链路层服务
差错控制
第5章 数据链路层与局域网
多路访问控制协议
局域网
点对点链路协议

## Slide 3
5.4 局域网
本节知识点：

## Slide 4
第5章 数据链路层与局域网

## Slide 5
5.4 局域网
局域网(LAN)：一般采取广播的方式，局部区域网络，覆盖面积小，网络传输 速率高，传输的误码率低。
为了使数据链路层更好地适应多种局域网标准，IEEE802委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层：
逻辑链路控制(Logical Link Control ,LLC)子层（名存实亡）
介质访问控制MAC子层
Notes: 以太网、ATM网，使用的局域网技术、使用的多路控制协议都不同。所以太乱。

## Slide 6
练习题
在数据链路层的子层中，与介质访问控制有关的内容都放在()子层。
A:LAN B:LLC C:MAC
D:IEEE
Notes: 以太网、ATM网，使用的局域网技术、使用的多路控制协议都不同。所以太乱。

## Slide 7
练习题
在数据链路层的子层中，与介质访问控制有关的内容都放在(C)子层。
A:LAN B:LLC C:MAC
D:IEEE
Notes: 以太网、ATM网，使用的局域网技术、使用的多路控制协议都不同。所以太乱。

## Slide 8
练习题
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层：（）子层和介质访问控制MAC子层。
Notes: 以太网、ATM网，使用的局域网技术、使用的多路控制协议都不同。所以太乱。

## Slide 9
练习题
为了使数据链路层能更好地适应多种局域网标准，IEEE 802委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层：(逻辑链路控制(LLC))子层和介质访问控制MAC子层。
Notes: 以太网、ATM网，使用的局域网技术、使用的多路控制协议都不同。所以太乱。

## Slide 10
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
一、MAC地址(物理地址、局域网地址)：MAC地址具有唯一性，每个接口（网络适配器）对应一个MAC地址。
1、以太网和IEEE 802.11无线局域网，使用的MAC地址长度为6字节。共有248
个可能的MAC地址。
6字节的MAC地址通常采用十六进制表示法，每个字节表示一个十六进制数，
用 -或:连接起来。
例如：00-2A-E1-76-8C-39 或 00:2A:E1:76:8C:39
补充：十六进制：1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
Notes: 数据链路层的帧，需要携带发送帧结点的数据链路层地址，以及接受结点的数据链路层地址，标识帧的发送方与接收方。

## Slide 11
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
一、MAC地址(物理地址、局域网地址)
2、MAC地址空间的分配由电气和电子工程师协会( Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE)统一管理。
224的MAC地址块，自己分配后24位。
Notes: 电气和电子工程师协会分配MAC地址块给公司。

## Slide 12
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
一、MAC地址(物理地址、局域网地址)
3、MAC广播地址
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Notes: 数据链路层的帧，需要携带发送帧结点的数据链路层地址，以及接受结点的数据链路层地址，标识帧的发送方与接收方。

## Slide 13
练习题
下列以太网的MAC地址表示中错误的是( )
A:AA-BB-00-11-22-CC
B:00-2A-AA-BB-CC-6B
C:2A:E1:8C:39:00:4B
D:43:25:AB:E5:2L:44

## Slide 14
练习题
下列以太网的MAC地址表示中错误的是(D )
A:AA-BB-00-11-22-CC
B:00-2A-AA-BB-CC-6B
C:2A:E1:8C:39:00:4B
D:43:25:AB:E5:2L:44

## Slide 15
练习题
局域网LAN一般采用的传输方式为( )
A:“高速”方式
B:“无线传输”方式
C:“广播”方式
D:“存储-转发”方式

## Slide 16
练习题
局域网LAN一般采用的传输方式为(C)
A:“高速”方式
B:“无线传输”方式
C:“广播”方式
D:“存储-转发”方式

## Slide 17
练习题
在以下设备中，具有唯一的MAC地址，用来标识局域网中的结点的是( )
A:主机
B:路由器
C:网络适配器
D:链路层交换机

## Slide 18
练习题
在以下设备中，具有唯一的MAC地址，用来标识局域网中的结点的是(C )
A:主机
B:路由器
C:网络适配器
D:链路层交换机

## Slide 19
练习题
常见的以太网和IEEE 802.11无线局域网使用的MAC地址长度为______字节的 ________进制数。
A:6，2
B:6，16
C:4，2
D:4，16

## Slide 20
练习题
常见的以太网和IEEE 802.11无线局域网使用的MAC地址长度为______字节的 ________进制数。
A:6，2
B:6，16
C:4，2
D:4，16

## Slide 21
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议（ Address Resolution Protocol ,ARP）：根据本网内目的主机的或默认网关的IP地址获取其MAC地址。

## Slide 22
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议(ARP)
ARP的基本思想：在每一台主机中设置专用内存区域，称为ARP高速缓存(也称为ARP表)，存储该主机所在局域网中其他主机和路由器的IP地址与MAC地址的映射关系，并且这个映射表要经常更新。ARP通过广播ARP查询报文，来询问某目的IP地址对应的MAC地址，即知道本网内某主机的IP地址， 可以查询得到其MAC地址。

## Slide 23
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议(ARP)
电脑A
电脑B
电脑C
电脑D
电脑E
广播方式：这IP地址是的呀？你的MAC地址是？
Notes: 在应用层，输入域名。利用DNS知道IP地址。但是在数据链路层，是结点到结点的通信，需要知道MAC地址。

## Slide 24
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议(ARP)
电脑A
电脑B
电脑C
电脑D
电脑E
单播通信：我的IP地址。我的MAC地址是。。。。
广播方式：这IP地址是的呀？你的MAC地址是？

## Slide 25
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议（ARP）
1）ARP查询分组是通过一个广播帧发送的，而ARP响应分组是通过一个标准的单播帧发送的
2）ARP是即插即用的，一个ARP表是自动建立的，它不需要系统管理员来配置。

## Slide 26
5.4 局域网
知识点1：数据链路层寻址与ARP
二、地址解析协议（ARP）
IP地址 | MAC地址 | TTL
178.169.1.96 | 00-53-2B-49-1A-1F | 13:45:00
178.169.1.94 | 00-BD-2A-90-17-C2 | 13:52:00

## Slide 27
练习题
( )用于根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址。
A:DNS
B:HDLC
C:ARP
D:RARP

## Slide 28
练习题
(C)用于根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址。
A:DNS
B:HDLC
C:ARP
D:RARP

## Slide 29
练习题
下列关于地址解析协议的说法中正确的是()
A:ARP响应分组是通过一个广播帧发送的
B:ARP查询分组是通过一个标准的单播帧发送的
C:一个表项添加到ARP表中一般就不会删除
D:ARP可认为是链路层协议，也可认为是网络层协议

## Slide 30
练习题
下列关于地址解析协议的说法中正确的是(D)
A:ARP响应分组是通过一个广播帧发送的
B:ARP查询分组是通过一个标准的单播帧发送的
C:一个表项添加到ARP表中一般就不会删除
D:ARP可认为是链路层协议，也可认为是网络层协议

## Slide 31
练习题
ARP查询分组是通过一个( 广播帧 )发送的，而ARP响应分组是通过一个标准的( 单播帧 )发送的

## Slide 32
练习题
ARP查询分组是通过一个( 广播帧 )发送的，而ARP响应分组是通过一个标准的( 单播帧 )发送的

## Slide 33
练习题
( 地址解析协议 )用于根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址 。

## Slide 34
练习题
( 地址解析协议 )用于根据本网内目的主机或默认网关的IP地址获取其MAC地址 。

## Slide 36
5.4 局域网
知识点2：以太网
以太网：是到目前为止最流行的有线局域网技术，几乎占领着现有的有线 局域网市场。(IEEE802.3)
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 37
5.4 局域网
知识点2：以太网
一、以太网成功的原因：
1、以太网是第一个广泛部署的高速局域网。
2、令牌环网、FDDI、ATM比以太网更加复杂、昂贵。
3、以太网在数据速率方面比FDDI、ATM毫不逊色。
4、以太网硬件价格极其便宜，网络造价成本低。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 38
5.4 局域网
知识点2：以太网
二、经典的以太网是采用粗同轴电缆连接的总线型以太网（10Base-5）
1、数据传输速率为10Mbit/s，无连接不可靠。
2、在一个冲突域中传播时延为51.2μs,所以以太网最短帧长为64字节。
3、网段和网段之间用中继器连接，最多有4个中继器。
4、MAC协议采用CSMA/CD协议。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 39
5.4 局域网
知识点2：以太网
三、以太网帧结构
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 40
5.4 局域网
知识点2：以太网
三、以太网帧结构
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网
除数据部分：18字节。
以太网帧最短64字节，那么数据字段最短（）字节。

## Slide 41
5.4 局域网
知识点2：以太网
三、以太网帧结构
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网
除数据部分：18字节。
以太网帧最短64字节，那么数据字段最短46字节。

## Slide 42
5.4 局域网
知识点2：以太网
二、以太网帧结构
1、目的地址和源地址：MAC地址；
2、类型：标识上层协议。0x0800：IP数据报；
3、数据：封装的上层协议的分组；
4、CRC：校验采用循环冗余校验。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 43
5.4 局域网
知识点2：以太网
三、以太网技术
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网
分类 | 传输介质 | 传输速率 | 标准
10Base-T | 非屏蔽的双绞线(UTP) | 10Mbit/s | IEEE 802.3
100Base-T （快速以太网） | 非屏蔽的双绞线(UTP) | 100Mbit/s | IEEE 802.3u
千兆位以太网 | 光纤、UTP、STP | 1000Mbit/s | IEEE 802.3标准的扩展
万兆位以太网 |  | 10Gbit/s | IEEE 802.3ae

## Slide 44
练习题
以太网是到目前为止最流行的( )技术。
A:无线局域网
B:有线局域网
C:无线广域网
D:有线广域网

## Slide 45
练习题
以太网是到目前为止最流行的(B )技术。
A:无线局域网
B:有线局域网
C:无线广域网
D:有线广域网

## Slide 46
练习题
以太网帧中的数据字段最少要( )字节。
A:128
B:64
C:46
D:512

## Slide 47
练习题
以太网帧中的数据字段最少要(C )字节。
A:128
B:64
C:46
D:512

## Slide 48
练习题
下列关于以太网帧结构的说法中错误的是()
A:帧结构中包含两个地址，均为32位IP地址
B:2字节类型字段用于标识上层协议
C:数据字段封装的是上层协议的分组 D:CRC 字段的校验采用循环冗余校验，长度为4字节

## Slide 49
练习题
下列关于以太网帧结构的说法中错误的是(A )
A:帧结构中包含两个地址，均为32位IP地址
B:2字节类型字段用于标识上层协议
C:数据字段封装的是上层协议的分组 D:CRC 字段的校验采用循环冗余校验，长度为4字节

## Slide 50
练习题
10Base-T以太网采用()作为以太网传输介质。
A:同轴电缆
B:UTP
C:光缆
D:STP

## Slide 51
练习题
10Base-T以太网采用(B )作为以太网传输介质。
A:同轴电缆
B:UTP
C:光缆
D:STP

## Slide 52
练习题
IEEE 802.3ae是( )以太网标准。
A:快速
B:千兆位
C:万兆位
D:10万兆位

## Slide 53
练习题
IEEE 802.3ae是(C )以太网标准。
A:快速
B:千兆位
C:万兆位
D:10万兆位

## Slide 54
练习题
以下哪一个不是关于千兆位以太网的正确描述()
A:数据传输速率为1000Mbit/s
B:支持全双工传送方式
C:只能基于光纤实现
D:帧格式与快速以太网帧格式相同

## Slide 55
练习题
以下哪一个不是关于千兆位以太网的正确描述(C)
A:数据传输速率为1000Mbit/s
B:支持全双工传送方式
C:只能基于光纤实现
D:帧格式与快速以太网帧格式相同

## Slide 56
5.4 局域网
知识点3：交换机
一、交换机：应用最广泛的数据链路层设备

## Slide 57
5.4 局域网
知识点3：交换机
二、以太网交换机转发和过滤
交换机的基本工作原理：当一帧到达时，交换机首先需要决策将该帧丢弃还是转发。如果是转发的话，还必须进一步决策应该将该帧转发到哪个（或哪些）端口去。决策依据是，以目的MAC为主键查询内部转发表。
转发表：通过自学习算法建立起来。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 58
5.4 局域网
知识点3：交换机
三、以太网交换机的自学习
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 59
5.4 局域网
知识点3：交换机
三、以太网交换机的自学习
1、以太网交换机有4个端口，各连接一台计算机，其MAC地址分别是ABCD。
2、一开始，以太网交换机里面的转发表是空白的。
3、A向B发送一个帧，从端口1进入交换机。
4、交换机先查询转发表，没找到往哪里转发该帧。
5、交换机就把这个帧的源MAC地址A和端口1写入交换表，完成第一次学习。
6、除向端口1以外所有端口泛洪(广播)这个帧。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 60
5.4 局域网
知识点3：交换机
四、以太网交换机的优点
消除冲突
支持异质链路
网络管理
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网

## Slide 61
5.4 局域网
知识点4：虚拟局域网
一、虚拟局域网(Virtual Local Area Network,VLAN)
虚拟局域网是一种基于交换机（必须支持VLAN功能）的逻辑分割（或限制）广播域的局域网应用形式。以软件的方式划分和管理局域网中的工作组，限制接收广播信息的主机数，不会因为传播过多的广播信息而引起性能的恶化。
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网
Notes: 数据链路层互连的网络属于一个广播域，当使用太多的交换机互连大量的主机时，就构成了一个大的广播域。
如果网络广播域太大，广播域内任一主机发送的广播帧，其他所有主机都会收到。
并且如果交换机存在环路，则广播帧就会被大量复制，从而产生广播风暴。(蠕虫病毒)
在实际组网时，会尽可能限定广播域的规模：利用路由器将一个大的广播域网络分割为多个广播域。
除了利用路由器实现了广播域的分割之外，还有一种广泛使用的技术就是虚拟局域网。

## Slide 62
5.4 局域网
知识点4：虚拟局域网
二、划分虚拟局域网的方法：
数据链路层寻址与ARP
以太网
交换机
虚拟局域网
1、基于交换机端口划分
2、基于MAC地址划分
3、基于上层协议类型或地址划分
Notes: VLAN的设置是在以太网交换机上，通过软件方式实现的。

## Slide 63
练习题
1、下列网络互连设备中，可在不同或相同的局域网之间存储和转发帧的是（ ）。 选择题
A:转发器
B:网桥
C:路由器
D:网关

## Slide 64
练习题
1、下列网络互连设备中，可在不同或相同的局域网之间存储和转发帧的是（ B ）。 选择题
A:转发器
B:网桥
C:路由器
D:网关

## Slide 65
练习题
2、划分虚拟局域网的方法中不包括（ ）。 选择题
A:按安全需求划分
B:按MAC地址划分
C:按交换端口号划分
D:按第三层协议划分

## Slide 66
练习题
2、划分虚拟局域网的方法中不包括（ A ）。 选择题
A:按安全需求划分
B:按MAC地址划分
C:按交换端口号划分
D:按第三层协议划分

## Slide 67
练习题
3、在以下设备中，具有唯一的MAC地址，用来标识局域网中的结点的是（ ）。 选择题
A:主机
B:路由器
C:网络适配器
D:链路层交换机

## Slide 68
练习题
3、在以下设备中，具有唯一的MAC地址，用来标识局域网中的结点的是（ C ）。 选择题
A:主机
B:路由器
C:网络适配器
D:链路层交换机

## Slide 69
练习题
4、在数据链路层的子层中，与介质访问控制有关的内容都放在（ ）子层。 选择题
A:LAN
B:LLC
C:MAC
D:IEEE

## Slide 70
练习题
4、在数据链路层的子层中，与介质访问控制有关的内容都放在（ C ）子层。 选择题
A:LAN
B:LLC
C:MAC
D:IEEE

## Slide 71
练习题
5、以太网向网络层提供的是（ ）服务。 选择题
A:面向连接可靠
B:面向连接不可靠
C:无连接可靠
D:无连接不可靠

## Slide 72
练习题
5、以太网向网络层提供的是（ D ）服务。 选择题
A:面向连接可靠
B:面向连接不可靠
C:无连接可靠
D:无连接不可靠

## Slide 73
练习题
6、下列是目前应用最广泛的数据链路层设备的是（ ）。 选择题
A:路由器
B:集线器
C:中继器
D:交换机

## Slide 74
练习题
6、下列是目前应用最广泛的数据链路层设备的是（ D ）。 选择题
A:路由器
B:集线器
C:中继器
D:交换机

## Slide 75
练习题
7、下列不是交换机的优点的是（ ）。 选择题
A:消除冲突
B:支持异质链路
C:不会增加冗余链路
D:易于进行网络管理

## Slide 76
练习题
7、下列不是交换机的优点的是（ C ）。 选择题
A:消除冲突
B:支持异质链路
C:不会增加冗余链路
D:易于进行网络管理

## Slide 77
5.5 点对点链路协议
本节知识点：
Notes: MAC协议是共享链路的，网络中还有一种是点对点的链路。这类链路大多用于广域网中，由于不存在介质共享的问题，所有这类的链路不需要MAC协议。

## Slide 78
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
一、点对点协议(Point to Point Protocol,PPP)：全世界使用得最多的点对点链路协议。
PPP
HDLC协议

## Slide 79
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
二、PPP主要提供3类功能：
1）成帧：确定一帧的开始和结束，支持错误检测。
2）链路控制协议(Link Control Protocol,LCP)
启动线路、检测线路、协商参数、关闭线路。
3）网络控制协议(Network Control Protocol,NCP):协商网络层选项
PPP
HDLC协议

## Slide 80
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
三、不要求PPP实现的功能：
1）差错纠正
2）流量控制
3）按序交付
PPP
HDLC协议

## Slide 81
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
PPP
HDLC协议
四、PPP提供透明传输服务
无论上层协议的分组中包含什么样的位串或字节，都应该能够通过PPP传输。
使用字节填充(Byte Stuffing)技术。

## Slide 82
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
PPP数据帧结构
PPP
HDLC协议

## Slide 83
5.5 点对点链路协议
知识点1：点对点协议（PPP）
PPP
PPP
Byte5
Byte4
01111110
Byte2
Byte1
Byte1
Byte2
01111110
Byte4
Byte5
Byte5 Byte4 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 Byte2 Byte1
字节填充示意图
PPP
HDLC协议

## Slide 84
5.5 点对点链路协议
知识点2：HDLC协议
PPP
HDLC协议
一、高级数据链路控制(High-level Data Link Control,HDLC)：应用于点对点链路和点对多点链路，面向位的协议。

## Slide 85
5.5 点对点链路协议
知识点2：HDLC协议
HDLC帧格式
PPP
HDLC协议
二、HDLC帧格式

## Slide 86
5.5 点对点链路协议
知识点2：HDLC协议（领会）
Seq
T/F
Next
位 1 3 1 3
0
Type
T/F
1
0
Next
Type
T/F
1
1
Next
3种HDLC帧的控制字段
PPP
HDLC协议
三、HDLC帧的三种类型：

## Slide 87
5.5 点对点链路协议
知识点2：HDLC协议（领会）
PPP
HDLC协议
四、HDLC协议提供数据透明传输
使用位填充技术

## Slide 88
5.5 点对点链路协议
知识点2：HDLC协议（领会）
数据字段出现与标志
字段相同的比特流
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
发送端发现5个连续的
1后插入0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
接收端发现5个连续的
1后删除其后的0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
发送端插入0
接收端删除0
零比特填充过程
PPP
HDLC协议

## Slide 89
练习题
1、若采用HDLC规程发送的数据为10111110101111100，则接收的实际数据应为（ ）。选择题
A:101111110111110
B:1011111010111110
C:101111101011111
D:1011111011111100

## Slide 90
练习题
1、若采用HDLC规程发送的数据为10111110101111100，则接收的实际数据应为（ A ）。选择题
A:101111110111110
B:1011111010111110
C:101111101011111
D:1011111011111100

## Slide 91
练习题
2、若用HDLC帧传送10个汉字，则该帧的总长度为（ ）。选择题
A:20字节
B:22字节
C:24字节
D:26字节

## Slide 92
练习题
2、若用HDLC帧传送10个汉字，则该帧的总长度为（ D ）。选择题
A:20字节
B:22字节
C:24字节
D:26字节

## Slide 93
练习题
3、若采用HDLC规程发送出的数据为10111110101111100，则接收的实际数据为（ ）。选择题
A:10111110101111100
B:101111110111110
C:10111111011111000
D:101111101111110

## Slide 94
练习题
3、若采用HDLC规程发送出的数据为10111110101111100，则接收的实际数据为（ B ）。选择题
A:10111110101111100
B:101111110111110
C:10111111011111000
D:101111101111110

## Slide 95
练习题
4、PPP主要提供功能中不包括（ ）。选择题
A:成帧
B:链路控制协议
C:网络控制协议
D:传输控制协议

## Slide 96
练习题
4、PPP主要提供功能中不包括（ D ）。选择题
A:成帧
B:链路控制协议
C:网络控制协议
D:传输控制协议

## Slide 97
练习题
5、下列关于PPP数据帧结构的说法中错误的是（ ）。选择题
A:标志字段是01111110
B:PPP 是面向字节的
C:控制字段是00000011
D:当PPP用在传输链路时，使用字符填充法

## Slide 98
练习题
5、下列关于PPP数据帧结构的说法中错误的是（ D ）。选择题
A:标志字段是01111110
B:PPP 是面向字节的
C:控制字段是00000011
D:当PPP用在传输链路时，使用字符填充法