## Slide 1
第二章 网络应用
计算机网络应用体系结构
域名系统（DNS）
万维网应用
Internet电子邮件
FTP
P2P应用
Socket 编程基础

## Slide 2
典型的网络应用编程接口是套接字（Socket）。
对于一个传输层协议，需要为其接口的每个套接字分配特定的编号，标识该套接字，该编号称为端口号。
应用进程
微信
qq
电子邮箱
应用进程
微信
qq
电子邮箱
2.8 Socket 编程基础
【知识点1】套接字与端口号

## Slide 3
【知识点1】套接字与端口号
2.8 Socket 编程基础
端口号 | 描述
20、21 | FTP文件传输协议端口号
23 | Telnet远程终端协议端口号
25 | SMTP简单邮件传输协议端口号
53 | DNS域名服务器端口号
80 | HTTP超文本传输协议端口号
110 | POP3第三版的邮局协议端口号
常见端口号要简单记忆下~

## Slide 4
【知识点2】 Socket API函数
2.8 Socket 编程基础
UDP客户端:
1、创建套接字
2、发送数据
3、 接收数据
4、关闭套接字
UDP服务器端:
1、创建套接字
2、绑定地址和端口号
3、接收数据
4、发送数据
5、关闭套接字
TCP客户端：
1、创建套接字
2、 建立连接
3、发送数据
4、 接收数据
5、关闭套接字
TCP服务端：
1、创建套接字
2、绑定地址和端口号
3、设置监听
4、建立连接
5、接收数据
6、发送数据
7、关闭套接字

## Slide 5
【知识点2】 Socket API函数
2.8 Socket 编程基础
1、创建套接字 : socket( )
参数：流式：SOCK_STREAM；
数据报：SOCK_DGRAM；
原始：SOCK_RAW 2、绑定地址和端口号: bind( )
3、设置监听: listen( ) 4、建立连接:(1)TCP客户端:connect( )，(2 ) TCP服务端:accept( )
5、接收数据:(1)TCP:recv( ) ，(2)UDP:recvfrom
6、发送数据:(1)TCP:recv( ) ，(2)UDP:recvfrom
7、关闭套接字:close( )

## Slide 6
3.1 传输层的基本服务
本节知识点：
3.0 传输层

## Slide 7
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
邮局
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 8
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
邮局的任务是？
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 9
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
邮局的任务是？
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 10
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
邮局的任务：把我的信送给小哥哥
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 11
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 12
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 13
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 14
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 15
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 16
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 17
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 18
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 19
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
回顾：
只有主机才有传输层；
网络核心中的路由器结点等只用到下三层的功能。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 20
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
回顾：
只有主机才有传输层；
网络核心中的路由器结点等只用到下三层的功能。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 21
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
传输层的核心任务：应用进程之间提供端到端的逻辑通信服务。
回顾：
只有主机才有传输层；
网络核心中的路由器结点等只用到下三层的功能。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 22
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 23
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 24
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 25
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 26
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 27
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能

## Slide 28
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能
小口诀：
分复流拥寻差错-可靠

## Slide 29
3.1 传输层的基本服务
知识点1：传输层功能（领会）
1)对应用层报文进行分段和重组
2)面向应用层实现复用与分解（第二节）
3)实现端到端的流量控制（第五节）
4)拥塞控制 （第五节）
5)传输层寻址 6)对报文进行差错检测
7)实现进程间的端到端可靠数据传输控制
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.1 传输层功能
小口诀：
分复流拥寻差错-可靠
吩咐刘墉寻差错-可靠

## Slide 30
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
单个计算机中，不同应用进程用进程标识符（进程ID）来区分。
网络环境下，不同计算机之间怎么区分应用进程？
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口

## Slide 31
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
单个计算机中，不同应用进程用进程标识符（进程ID）来区分。
网络环境下，不同计算机之间怎么区分应用进程？
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口

## Slide 32
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
TCP/IP体系结构网络的解决方法：
在传输层使用协议端口号，通常简称为端口（port），在全网范围内利用
“IP 地址+端口号”唯一标识一个通信端点。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 传输层就是为了支持不同的主机，不同操作系统上的应用程序之间的通信，必须要使用统一的寻址方法对应用进程进行标识。

## Slide 33
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
TCP/IP体系结构网络的解决方法：
在传输层使用协议端口号，通常简称为端口（port），在全网范围内利用
“IP 地址+端口号”唯一标识一个通信端点。
应用层和传输层间抽象的协议端口是软件端口。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 传输层就是为了支持不同的主机，不同操作系统上的应用程序之间的通信，必须要使用统一的寻址方法对应用进程进行标识。

## Slide 34
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 35
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 36
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号
1024——49151 | 登记端口号
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 37
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号
1024——49151 | 登记端口号
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 38
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号
1024——49151 | 登记端口号
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 39
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号
1024——49151 | 登记端口号
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 40
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号
1024——49151 | 登记端口号
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号
端口号小于256的端口为常用端口
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 41
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号：
1、服务器端使用的端口号：熟知端口号和登记端口号
例如：FTP服务器默认端口号21；
HTTP服务器默认端口号是80；
2、客户端使用的端口号：临时性，在客户进程运行是由操作系统随机选取唯一未被使用的端口号。
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口

## Slide 42
3.1 传输层的基本服务
知识点2：传输层寻址与端口（领会）
传输层端口号为16位整数，可以编号65536个（2的16次方）
0——1023 | 熟知端口号 | 服务器端口号
1024——49151 | 登记端口号 | 
49152——65535 | 客户端口号，或短暂端口号 | 客户端口号
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.2 传输层寻址与端口
端口号小于256的端口为常用端口
Notes: 添加服务器端的端口号——客户端的端口号

## Slide 43
3.1 传输层的基本服务
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
Notes: 使用大喇叭广播

## Slide 44
3.1 传输层的基本服务
知识点3：无连接服务与面向连接服务（领会）
无连接服务 | 面向连接服务
数据传输之前：无需与对端进行任何信息交换，直接构造传输层报文段并向接收端发送。 | 数据传输之前：需要双方交换一些控制信息，建立逻辑连接，然后再传输数据，传输结束后还需要拆除连接
类似于信件通信 | 类似于电话通信
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.3 无连接服务与面向连接服务

## Slide 45
3.1 传输层的基本服务
知识点3：无连接服务与面向连接服务（领会）
无连接服务 | 面向连接服务
数据传输之前：无需与对端进行任何信息交换，直接构造传输层报文段并向接收端发送。 | 数据传输之前：需要双方交换一些控制信息，建立逻辑连接，然后再传输数据，传输结束后还需要拆除连接
类似于信件通信 | 类似于电话通信
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.3 无连接服务与面向连接服务

## Slide 46
3.1 传输层的基本服务
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
Notes: 使用大喇叭广播

## Slide 47
3.1 传输层的基本服务
知识点3：无连接服务与面向连接服务（领会）
无连接服务 | 面向连接服务
数据传输之前：无需与对端进行任何信息交换，直接构造传输层报文段并向接收端发送。 | 数据传输之前：需要双方交换一些控制信息，建立逻辑连接，然后再传输数据，传输结束后还需要拆除连接
类似于信件通信 | 类似于电话通信
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.3 无连接服务与面向连接服务

## Slide 48
3.1 传输层的基本服务
知识点3：无连接服务与面向连接服务（领会）
无连接服务 | 面向连接服务
数据传输之前：无需与对端进行任何信息交换，直接构造传输层报文段并向接收端发送。 | 数据传输之前：需要双方交换一些控制信息，建立逻辑连接，然后再传输数据，传输结束后还需要拆除连接
类似于信件通信 | 类似于电话通信
传输层功能
无连接服务与面向连接服务
传输层的基本服务
传输层寻址与端口
3.1.3 无连接服务与面向连接服务

## Slide 49
练习题
下列不属于传输层主要实现的功能的是（）
A:传输层寻址
B:对网络层数据报进行分段和重组
C:对报文进行差错检测
D:面向应用层实现复用与分解

## Slide 50
练习题
下列不属于传输层主要实现的功能的是（B）
A:传输层寻址
B:对网络层数据报进行分段和重组
C:对报文进行差错检测
D:面向应用层实现复用与分解

## Slide 51
练习题
在传输层提供的服务中，电话通信类似于（）
A:无连接服务
B:面向连接服务
C:可靠连接服务
D:不可靠连接服务

## Slide 52
练习题
在传输层提供的服务中，电话通信类似于（）
A:无连接服务
B:面向连接服务
C:可靠连接服务
D:不可靠连接服务

## Slide 53
第三章传输层
传输层的基本服务
传输层的复用与分解
停-等协议与滑动窗口协议
用户数据报协议（UDP）
传输层控制协议

## Slide 54
3.2 传输层的复用与分解
本节知识点：

## Slide 55
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的多路复用与多路分解(简称为复用与分解，也称为为复用与分用)
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2 传输层的复用与分解

## Slide 56
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的多路复用与多路分解(简称为复用与分解，也称为为复用与分用)
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2 传输层的复用与分解

## Slide 57
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的多路复用与多路分解(简称为复用与分解，也称为为复用与分用)
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2 传输层的复用与分解

## Slide 58
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的多路复用与多路分解(简称为复用与分解，也称为为复用与分用)
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2 传输层的复用与分解

## Slide 59
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的多路复用与多路分解(简称为复用与分解，也称为为复用与分用)
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2 传输层的复用与分解

## Slide 60
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
一个邮局可以接收很多人的信件。
多路复用：
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP

## Slide 61
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
一个邮局可以接收很多人的信件。
多路复用：在源主机，传输层协议从不同的套接字收集应用进程发送的数据块，并为每个数据块封装上首部信息（包括用于分解的信息）构成报文段，然后将报文段传递给网络层。
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP

## Slide 62
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
一个邮局可以给很多人送信。
多路分解：
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP

## Slide 63
3.2 传输层的复用与分解
知识点1：复用与分解（领会）
一个邮局可以给很多人送信。
多路分解：在接收端，传输层协议读取报文段中的这些字段，标识出接收套接字，进而通过该套接字，将传输层的报文段中的数据交付给正确的套接字。
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP

## Slide 64
3.2 传输层的复用与分解
知识点2：无连接的多路复用与多路分解
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.1无连接的多路复用与多路分解

## Slide 65
3.2 传输层的复用与分解
知识点2：无连接的多路复用与多路分解
Internet传输层提供无连接服务的传输层协议是UDP。
UDP (User Datagram Protocol)：用户数据报协议。
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.1无连接的多路复用与多路分解

## Slide 66
3.2 传输层的复用与分解
知识点2：无连接的多路复用与多路分解
Internet传输层提供无连接服务的传输层协议是UDP。
UDP (User Datagram Protocol)：用户数据报协议。
UDP将应用层的数据块封装成一个UDP报文段。
包括应用数据，源端口号，目的端口号等。
UDP套接字二元组:<目的IP地址，目的端口号>
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.1无连接的多路复用与多路分解

## Slide 67
3.2 传输层的复用与分解
知识点3：面向连接的多路复用与多路分解（领会）
Internet传输层提供面向连接服务的是TCP。
TCP(Transmission Control Protocol)： 传输控制协议）
TCP套接字四元组：<源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号>
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.2 面向连接的多路复用与多路分解

## Slide 68
3.2 传输层的复用与分解
知识点3：面向连接的多路复用与多路分解（领会）
Internet传输层提供面向连接服务的是TCP。
TCP(Transmission Control Protocol)： 传输控制协议）
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.2 面向连接的多路复用与多路分解

## Slide 69
3.2 传输层的复用与分解
UDP | TCP
基于目的IP地址和目的端口号二元组唯一标识一个UDP套接字 | 基于源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号四元组唯一标识一个TCP套接字
UDP VS TCP
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.2 面向连接的多路复用与多路分解

## Slide 70
3.2 传输层的复用与分解
UDP | TCP
基于目的IP地址和目的端口号二元组唯一标识一个UDP套接字 | 基于源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号四元组唯一标识一个TCP套接字
UDP VS TCP
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.2 面向连接的多路复用与多路分解

## Slide 71
3.2 传输层的复用与分解
UDP | TCP
基于目的IP地址和目的端口号二元组唯一标识一个UDP套接字 | 基于源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号四元组唯一标识一个TCP套接字
UDP VS TCP
复用与分解
TCP
传输层的复用与分解
UDP
3.2.2 面向连接的多路复用与多路分解

## Slide 72
练习题
1、Internet传输层提供无连接服务的传输层协议是（）。
2、Internet传输层提供面向连接服务的传输层协议是（）。
3、支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的（）。

## Slide 73
练习题
1、Internet传输层提供无连接服务的传输层协议是（UDP）。
2、Internet传输层提供面向连接服务的传输层协议是（TCP）。
3、支持众多应用进程共用同一个传输层协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，是传输层需要实现的一项基本功能，称为传输层的（多路复用和多路分解）。

## Slide 74
第三章传输层
传输层的基本服务
传输层的复用与分解
停-等协议与滑动窗口协议
用户数据报协议（UDP）
传输层控制协议
可靠数据传输基本原理
停-等协议
滑动窗口协议
Notes: 根据传输的基本原理，出现了不同协议。

## Slide 75
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
本节知识点：

## Slide 77
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
不可靠传输信道在数据传输中可能发生：
1、比特差错：1001——1000
2、乱序：1001——1010
3、数据丢失：1001——？？？？
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 78
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
很多网络应用希望传输层提供可靠的数据传输服务。
传输层主要由两个协议：TCP和UDP。
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 79
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
很多网络应用希望传输层提供可靠的数据传输服务。
传输层主要由两个协议：TCP和UDP。
TCP提供可靠数据传输服务，TCP的报文段是交给IP传送的，IP只提供“尽力”服务。
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 80
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
很多网络应用希望传输层提供可靠的数据传输服务。
传输层主要由两个协议：TCP和UDP。
TCP提供可靠数据传输服务，TCP的报文段是交给IP传送的，IP只提供“尽力”服务。
TCP要采取适当的措施，保证可靠数据传输。
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 81
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 82
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测：利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测。
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 83
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测：利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测。
确认：接收方向发送方反馈接收状态。ACK（肯定确认）；NAK（否定确认）
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理
肯定确认：Positive Acknowledgement,正确接收数据。
否定确认：Negative Acknowledgement，没有正确接收数据。

## Slide 84
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测：利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测。
确认：接收方向发送方反馈接收状态。ACK（肯定确认）；NAK（否定确认）
重传：发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 85
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测：利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测。
确认：接收方向发送方反馈接收状态。ACK（肯定确认）；NAK（否定确认）
重传：发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。
序号：确保数据按序提交。
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理
对数据包进行编号，即便不安序到达，可以按序提交。

## Slide 86
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测：利用差错编码实现数据包传输过程中的比特差错检测。
确认：接收方向发送方反馈接收状态。ACK（肯定确认）；NAK（否定确认）
重传：发送方重新发送接收方没有正确接收的数据。
序号：确保数据按序提交。
计时器：解决数据丢失问题。
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理
Notes: 实际在应用过程中，一般主要使用ACK进行确认，确认和序号组合。
例如说ack01，表明数据包01已经正确接收。Ack03数据包03已经正确接收。如果没有收到ack02，表明02出现问题，需要重传。

## Slide 87
练习题
不可靠传输信道的不可靠性主要表现的方面中不包括（）
A:比特差错
B:出现乱序
C:数据丢失
D:数据重复

## Slide 88
练习题
不可靠传输信道的不可靠性主要表现的方面中不包括（D）
A:比特差错
B:出现乱序
C:数据丢失
D:数据重复

## Slide 89
练习题
在实现可靠数据传输的措施中，用于实现接收方向发送方反馈接收状态的措施是（）
A:差错检测
B:确认
C:重传
D:计时器

## Slide 90
练习题
在实现可靠数据传输的措施中，用于实现接收方向发送方反馈接收状态的措施是（）
A:差错检测
B:确认
C:重传
D:计时器

## Slide 91
练习题
在实现可靠数据传输的措施中，能解决数据丢失问题的是（）
A:序号
B:确认
C:重传
D:计时器

## Slide 92
练习题
在实现可靠数据传输的措施中，能解决数据丢失问题的是（D）
A:序号
B:确认
C:重传
D:计时器

## Slide 93
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 94
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测、确认、重传、序号、计时器
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 95
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
知识点1：可靠数据传输基本原理（领会）
差错检测、确认、重传、序号、计时器
基于不可靠信道实现可靠数据传输采取的措施：
可靠数据传输协议：停-等协议
滑动窗口协议
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.1可靠数据传输基本原理

## Slide 96
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
后续数据 /（重传数据）
发送方
接收方
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 97
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 98
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 99
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认
③后续数据
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 100
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认 /（否定确认）
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 101
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认 /（否定确认）
③后续数据 /（重传数据）
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议

## Slide 102
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认 /（否定确认）
③后续数据 /（重传数据）
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议
信道利用率低。

## Slide 103
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.2 停-等协议
停-等协议工作流程：
发送数据，等待确认
发送方
①
接收方
②肯定确认 /（否定确认）
③后续数据 /（重传数据）
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.2 停-等协议
信道利用率低。
滑动窗口协议

## Slide 104
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组，在发送方向接收方传送的系列分组可以看成是填充到一条流水线(或一条管道)中，所以称这种协议为流水线协议或者管道协议。最典型的流水线协议就是滑动窗口协议。
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~
允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组，在发送方向接收方传送的溪流分 组可以看成是填充到一条流水线(或一条管道)中，所以称这种协议为流水线协议或者 管道协议。最典型的流水线协议就是滑动窗口协议。

## Slide 105
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组，在发送方向接收方传送的系列分组可以看成是填充到一条流水线(或一条管道)中，所以称这种协议为流水线协议或者管道协议。最典型的流水线协议就是滑动窗口协议。
发送方的发送窗口(Ws)：发送方可以发送未被确认分组的最大数量；
接收方的接收窗口(Wr)：接收方可以缓存的的正确到达的分组的最大数量；
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~
允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组，在发送方向接收方传送的溪流分 组可以看成是填充到一条流水线(或一条管道)中，所以称这种协议为流水线协议或者 管道协议。最典型的流水线协议就是滑动窗口协议。

## Slide 106
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
接收窗口
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~
允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组，在发送方向接收方传送的溪流分 组可以看成是填充到一条流水线(或一条管道)中，所以称这种协议为流水线协议或者 管道协议。最典型的流水线协议就是滑动窗口协议。

## Slide 107
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
1、2、3、4已经收到ACK
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~

## Slide 108
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
发送窗口：Ws=
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~

## Slide 109
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
发送窗口：Ws=5。
5、6、7、8、9当前可以发送的分组
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~

## Slide 110
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
10、11、12当前不可以发送的分组
Notes: 给每一组需要发送的数据标上序号~

## Slide 111
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
发送方
接收方
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0滑动窗口协议
Notes: 发送56789五个分组，然后收到了ack5和6，

## Slide 112
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
发送方
接收方
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0滑动窗口协议
Notes: 这是发送方怎么操作的，接下来我们看看接收方是怎么接收的

## Slide 113
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
发送方
接收方
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
12
12
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0滑动窗口协议
1、2、3、4、5、6确认无误被正确接收的数据。
6

## Slide 114
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
发送方
接收方
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0滑动窗口协议
7、8、9当前可以接收的数据。
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
12
12
6

## Slide 115
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
发送方
接收方
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0滑动窗口协议
10、11、12如果到达，可以丢失。不归接收方管。
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
12
12
6

## Slide 116
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
发送方
接收方
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
12
12
6

## Slide 117
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
发送方
接收方
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
3
发送窗口
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
12
12
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
12
12
6
7

## Slide 118
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.0 滑动窗口协议
滑动窗口协议，根据接收窗口的大小，可以具体分为：
回退N步协议：GBN协议（Go-Back-N）
选择重传协议： SR协议（Selective Repeat）

## Slide 119
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
1）GBN协议（Go-Back-N）:发送窗口较大，但接受窗口仅为1。未按序到达的数据都需要重传
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
2）SR协议（Selective Repeat）：接收窗口大于1，仅要求发送方重传被接收方确认的分组
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.1 GBN协议
接收方：
接收方：

## Slide 120
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
1）GBN协议（Go-Back-N）:发送窗口较大，但接收窗口仅为1。未按序到达的数据都需要重传
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
2）SR协议（Selective Repeat）：接收窗口大于1，仅要求发送方重传被接收方确认的分组
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.1 GBN协议
接收方：
接收方：

## Slide 121
3.3 停-等协议与滑动窗口协议
3.3.3 滑动窗口协议
1）GBN协议（Go-Back-N）:发送窗口较大，但接收窗口仅为1。未按序到达的数据都需要重传
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
2）SR协议（Selective Repeat）：接收窗口大于1，仅要求发送方重传未被接收方确认的分组
12
12
可靠数据传输基本原理
滑动窗口协议
停-等协议与滑动窗口协议
停-等协议
3.3.3.2 SR协议
接收方：
接收方：

## Slide 122
从滑动窗口的观点来看SR协议，其窗口尺寸的大小为（A）
A:发送窗口>1，接收窗口>1
B:发送窗口>1，接收窗口=1
C:发送窗口=1，接收窗口>1
D:发送窗口=1，接收窗口=1
练习

## Slide 123
从滑动窗口的观点来看SR协议，其窗口尺寸的大小为（A）
A:发送窗口>1，接收窗口>1
B:发送窗口>1，接收窗口=1
C:发送窗口=1，接收窗口>1
D:发送窗口=1，接收窗口=1
练习

## Slide 124
SR协议作为最具有代表性的滑动窗口协议之一，其发送方主要响应的事件中不包括（C）
A:上层调用，请求发送数据。
B:接收确认
C:发送确认
D:定时器超时
练习

## Slide 125
SR协议作为最具有代表性的滑动窗口协议之一，其发送方主要响应的事件中不包括（C）
A:上层调用，请求发送数据。
B:接收确认
C:发送确认
D:定时器超时
练习

## Slide 126
SR协议作为最具有代表性的滑动窗口协议之一，其接收方的主要操作不包括（C）
A:正确接收到序号在接收窗口范围内的分组
B:正确接收到序号在接收窗口左侧的分组
C:正确接收到序号在接收窗口右侧的分组
D:其他情况，接收方可以直接丢弃分组，不做任何响应
练习

## Slide 127
SR协议作为最具有代表性的滑动窗口协议之一，其接收方的主要操作不包括（C）
A:正确接收到序号在接收窗口范围内的分组
B:正确接收到序号在接收窗口左侧的分组
C:正确接收到序号在接收窗口右侧的分组
D:其他情况，接收方可以直接丢弃分组，不做任何响应
练习

## Slide 128
从滑动窗口的观点来看SR协议，其窗口尺寸的大小为（A）
A:发送窗口>1，接收窗口>1
B:发送窗口>1，接收窗口=1
C:发送窗口=1，接收窗口>1
D:发送窗口=1，接收窗口=1
练习

## Slide 129
从滑动窗口的观点来看SR协议，其窗口尺寸的大小为（A）
A:发送窗口>1，接收窗口>1
B:发送窗口>1，接收窗口=1
C:发送窗口=1，接收窗口>1
D:发送窗口=1，接收窗口=1
练习